# Ostrów Mazowiecka, dnia 19.06.2019r.

# SPZZOZ.XII.381.6-4/2019                     	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 221 000 euro na 
                dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu 
                Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U.2017.1579 ze zm.) modyfikuje opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2, (Pakiet Nr 4 i Pakiet Nr 7) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

# Dodanie do Pakietu Nr 7, poz. 29 słowa „ostrze piły”

# Uzupełnienie do Pakietu Nr 4 i Pakietu Nr 7 wymogu: „W skład instrumentarium wchodzi również napęd ortopedyczny z końcówkami do kolana i biodra”

# Zmodyfikowany Pakiet Nr 4 i Pakiet Nr 7 w Załączeniu.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR SPZZOZ

w Ostrowi Mazowieckiej

Artur Wnuk

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29/ 746 37 03

......................................

Pieczątka Wykonawcy														Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 4

Kod CPV - 33183100-7

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| 1 | Część udowa anatomiczna - prawa / lewa, dostępna w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, w wersji z usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu CoCr. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Część udowa anatomiczna - prawa / lewa, dostępna w 10 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu ZrNb. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa anatomiczna – prawa / lewa, część przyśrodkowa wkładki o tyłopochyleniu 0º, część zewnętrzna wkładki o tyłopochyleniu w wersji CR 5º, w wersji BCS 4º, wkładki o grubości: *w wersji z zachowaniem PCL (CR), odpowiednio 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm, *do tylnej stabilizacji (BCS), odpowiednio 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 i 21 mm. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa / lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Rzepka polietylenowa w czterech rozmiarach. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy. W skład instrumentarium wchodzi również napęd ortopedyczny z końcówkami do kolana i biodra

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

...............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych

.....................................

pieczątka Wykonawcy																Załącznik Nr 2

……………………dnia…………………

Pakiet Nr 7

Kod CPV - 33183100-7

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Podatek VAT | wartość brutto | Nazwa Producenta REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł |  |  |
| Płyty do złamań okołoprotezowych Płyty ze stopu CoCr lub tytanowe z otworami do przeprowadzenia kabli. |
| 1 | Kabel CoCr o średnicy 2.0mm bez zacisku x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel CoCr o średnicy 2.0mm z zaciskiem x 1szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyta krętarzowa 75mm lub 85mm (na 3 kable) x 1szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta krętarzowa 115mm lub 125 (na 5 kabli) x 1szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyta krętarzowa 185mm lub 195 (na 8 kabli) x 1szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyta krętarzowa 255mm i 265mm (na 11 kabli) x 1szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyta tytanowa prosta 150mm x 1szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płyta tytanowa prosta 200mm x 1szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyta tytanowa prosta 250mm x 1szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Panewka rewizyjna |
| 10 | Wkładka polietylenowa, cementowana, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. Wkładka polietylenowa, cementowana, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruby standardowe w rozmiarach od 15 mm do 50 mm x 1szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek x 1kpl | 5kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kosze wzmacniające dno panewki, tytanowe, nieanatomiczne, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68 mm, z nadbudową stropu panewki x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruby blokowane w rozmiarach od 15 mm do 50 mm x 1szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kosze rekonstrukcyjne, tytanowe, anatomiczne lewe/prawe, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 50, 56 i 62 mm, z nadbudową stropu panewki, posiadające 3 ramiona x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzpień rewizyjny |
| 17 | Kołnierz o długości 50mm pokryty porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D oraz HA, wypełniających bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, dający możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D oraz HA, wypełniających bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L; trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm; trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm bez możliwości zastosowania kołnierzy; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14 x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolano rewizyjne |
| 19 | Część udowa anatomiczna - prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana; wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Część piszczelowa anatomiczna - lewa, prawa, | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron x 1szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wkładka polietylenowa - z tylną stabilizacją lub półzwiązana dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9, 11, 13 ,15, 18, 21, 25 i 30 mm. Sterylizowana w Eto x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Trzpień udowy lub piszczelowy - tytanowy o długości 120 lub 160 mm x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Trzpień udowy lub piszczelow - tytytanowy o długości 220 mm x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Trzpień offsetowy - zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu (2 mm, 4 mm i 6 mm), tytanowy x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Podkładki udowe - tytanowe, dystalne, tylne i łączone "L", mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe, dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem offsetów 2mm, 4mm i 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D. Technika operacyjna wymagająca użycia rozwiertaków i raszpli x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Podkładki piszczelowe - tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Śruba do mocowania podkładek ; ostrze piły x 1szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymogi:

- Wykonawca dostarcza w depozyt komplet implantów na czas trwania umowy

- na czas trwania umowy Wykonawca zapewni instrumentarium oraz jego serwis wliczone w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia kompletnego, niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium w ilości niezbędnej do prawidłowego prowadzenia zabiegów implantacji bez potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów instrumentów, na cały okres trwania umowy. W skład instrumentarium wchodzi również napęd ortopedyczny z końcówkami do kolana i biodra

- do instrumentarium należy dołączyć spis narzędzi oraz instrukcję stosowania instrumentarium i zabiegu w języku polskim

- Wykonawca zapewnia również w cenie oferty szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia

...............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych