04.05.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr SPZZOZ.XII.381.6/2018 .

W związku z tym, że mamy możliwość zaoferowania kardiomonitorów nowszych konstrukcyjnie i o lepszych parametrach technicznych niż opisane w SIWZ, chcielibyśmy zapytać, czy Zamawiający dopuści, na drodze równoważności, kardiomonitory o następujących parametrach:

Pakiet 2 poz. 8 - kardiomonitory 6 szt. z centralą

|  | System monitorowania pacjenta składający się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. |
| --- | --- |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania chłodzone bez użycia wentylatorów w pełnym zakresie dopuszczalnej temperatury pracy. |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. |
|  | Monitor posiada funkcję typu „standby” umożliwiającą wprowadzenie monitora w stan polegający na wtrzymaniu wszystkich funkcji monitorowania, na czas np. przejściowego odłączenia pacjenta, bez utraty dotychczas zebranych danych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji, z szybkim powrotem do wznowienia monitorowania przy użyciu pojedynczego, oczywistego działania, opisanego wyświetlanym komunikatem, np. przez dotknięcie ekranu monitora |
|  | PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA |
|  | Monitory pracują w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardem IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem WPA2-PSK |
|  | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej, wspólnej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz typowych aplikacji szpitalnych, takich jak dostęp do szpitalnego systemu informatycznego, diagnostyki obrazowej itp. |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itd.), bez konieczności stosowania urządzeń pochodzących wyłącznie od producenta oferowanych monitorów. Połączenia przewodowe między poszczególnymi stanowiskami pacjenta a punktem zbiorczym zapewnia Zamawiający. Pozostałe niezbędne urządzenia sieciowe dostarczane są i odpowiednio konfigurowane wraz z systemem monitorowania przez dostawcę. |
|  | Możliwość podłączenia do systemu monitorowania drukarki sieciowej, umożliwiającej np. wydruk zawartości ekranu monitora pacjenta. |
|  | MONTAŻ |
|  | Moduł transportowy mocowany na stanowisku w sposób umożliwiający błyskawiczne zdjęcie go do transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz przewodów i modułów pomiarowych |
|  | Monitor stacjonarny mocowany na ramieniu umożliwiającym przynajmniej obrót, nachylenie ekranu |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY |
|  | Moduł transportowy jest kompatybilny z monitorem oferowanym do aparatów do znieczulania |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany, kolorowy ekran LCD ze sterowaniem dotykowym, o przekątnej 6,2”, zapewniający wyświetlanie przynajmniej ok. 3,5 sekundy krzywych dynamicznych przy szybkości 25 mm/s |
|  | Moduł transportowy wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie powyżej 3 godzin w przypadku transportu lub braku zasilania sieciowego |
|  | Łączna masa moduł transportowego (z ekranem i zasilaniem akumulatorowym) wynosi ok.1 kg |
| M | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości 1 metra na zachlapanie wodą IPX4 |
|  | Monitor pacjenta umożliwia monitorowanie na stanowisku i w transporcie następujących parametrów: 1 z 3, 7, 8 i 12 odprowadzeń EKG, odchylenia ST, arytmii, oddechu z elektrod EKG, saturacji, temperatury – w dwóch torach, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną – w czterech torach, CO2. |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych z ostatnich 72 godzin, z rozdzielczością 1-minutową w całym zakresie |
|  | Moduł transportowy wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń zapisywanych automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu i zapisywanych ręcznie, zawierających odcinki krzywych dynamicznych i wartości liczbowe parametrów z chwili zdarzenia |
|  | Moduł transportowy, w czasie monitorowania stacjonarnego, wyświetla monitorowane parametry i alarmy niezależnie od monitora stacjonarnego |
|  | MONITOR STACJONARNY |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w panoramiczny, kolorowy ekran LCD, ze sterowaniem dotykowym, o przekątnej 15”, umożliwiający wyświetlanie 5 krzywych dynamicznych. Możliwość wyświetlania 12 odprowadzeń EKG. Wyświetlanie danych jest konfigurowane niezależnie od modułu transportowego. |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów monitorowanych na stanowisku |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w funkcję łatwego powiększania wybranych krzywych dynamicznych do rozmiaru całego ekranu głównego monitora |
|  | Monitor stacjonarny umożliwia wyświetlanie pamięć trendów graficznych i tabelarycznych z ostatnich 24 godzin, z rozdzielczością 1-minutową w całym zakresie. Trendy graficzne wyświetlają maksymalną i minimalną wartość liczbową parametru z danego okresu. |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć zdarzeń alarmowych |
|  | Monitor stacjonarny wyposażony w pamięć przynajmniej 2 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika, w tym ekran dużych liczb z powiązanymi krzywymi dynamicznymi |
|  | Monitor stacjonarny z możliwością rozbudowy o funkcję ekranowych kodów QR, umożliwiających uprawnionemu personelowi medycznemu szpitala zeskanowanie kodu za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon, tablet itp.) podłączonego do szpitalnej sieci bezprzewodowej i automatyczne rozpoczęcie wyświetlania parametrów życiowych tego pacjenta na tym urządzeniu mobilnym |
|  | ZASILANIE |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz zgodne z PN i akumulatorowe; zewnętrzny zasilacz |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY |
|  | EKG |
|  | Monitorowanie 1 z 3, 7, 8 i 12 odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 elektrod |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z maks. 6 elektrod, w standardowym układzie elektrod na ciele pacjenta |
|  | Dostępne są przewody EKG z szeregowym podłączaniem elektrod |
|  | W komplecie przewody do podłączenia 3 elektrod |
|  | ANALIZA ST |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -15 do +15mm |
|  | ANALIZA ARYTMII |
|  | Możliwość monitorowania podstawowych arytmii śmiertelnych oraz arytmii dodatkowych (łącznie 12 definicji) |
|  | ODDECH |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu |
|  | Alarm braku oddechu z opóźnieniem ustawianym w zakresie od 10 do 30s |
|  | SATURACJA (SPO2) |
|  | Moduł pomiarowy umożliwiający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych w technologii Masimo rainbow SET |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowej saturacji i częstości tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar wskaźnika zmienności pletyzmogramu, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec |
|  | W komplecie przewód do podłączania czujników i standardowy czujnik na palec dla dorosłych |
|  | TEMPERATURA |
|  | Możliwość pomiaru dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy |
|  | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC |
|  | W komplecie czujnik temperatury skóry |
|  | CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas |
|  | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej od 1 minuty do 4 godzin |
|  | W komplecie przewód połączeniowy i mankiety dla dorosłych w 3 różnych rozmiarach, po 1 komplecie do każdego monitora |
|  | CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ |
|  | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością rozbudowy do 4 ciśnień |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego. Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru |
|  | W komplecie przewody do podłączenia przetworników, 2 szt |
|  | KAPNOGRAFIA (CO2) |
|  | Pomiar CO2 technologią Microstream, możliwy u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. W ofercie dwa moduły pomiarowe do wykorzystania we wszystkich monitorach. |
|  | W komplecie zestaw 20 szt. linii próbkujących dla pacjentów niezaintubowanych |
|  | UKŁADY ALARMOWE |
|  | Alarmy o 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorem |
|  | Możliwość wyciszenia i wstrzymania na określony czas oraz wyłączenia alarmów |
|  | Ustawianie granic alarmowych mierzonych parametrów ręczne i automatyczne na podstawie ustalonych odchyleń od aktualnych wartości parametrów |

Stanowisko centralnego monitorowania

|  | Stanowisko centralnego monitorowania i monitory pacjenta połączone siecią zgodną ze Standardem Ethernet (IEEE802.3) |
| --- | --- |
|  | Połączenia przewodowe między poszczególnymi stanowiskami monitorowymi a punktem zbiorczym zapewnia Zamawiający. Pozostałe niezbędne urządzenia sieciowe dostarczane są i odpowiednio konfigurowane wraz z systemem monitorowania przez dostawcę. |
|  | Centrala umożliwia jednoczesne wyświetlanie danych z 6 monitorów pacjenta. |
|  | Szczegółowy podgląd parametrów i przebiegów dynamicznych z wybranego monitora |
|  | Prezentacja danych na kolorowym, panoramicznym, płaskim ekranie, wykonanym w technologii LCD TFT, o przekątnej 22" |
|  | Sterowanie centralą za pośrednictwem klawiatury i myszy |
|  | Alarmy 3 stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka |
|  | Możliwość przyjmowania pacjenta (wpisywanie danych demograficznych) z poziomu stanowiska centralnego monitorowania. |
|  | Centrala obsługuje wyświetlanie danych z monitorów połączonych z siecią przez WiFi (w transporcie) i monitorów telemetrycznych |
|  | Możliwość ustawiania przy pomocy centrali granic alarmowych w poszczególnych monitorach pacjenta |
|  | Możliwość rozbudowy o przyjmowania pacjenta przez pobranie jego danych demograficznych ze szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7 i automatyczne wypełnianie odpowiednich pól |
|  | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich monitorowanych parametrów dla każdego pacjenta, min. z ostatnich 72 godzin, z rozdzielczością 1 minuty w całym zakresie |
|  | Możliwość rozbudowy trendów do120 godzin, z rozdzielczością 1-minutową |
|  | Centrala wyposażona w pamięć ciągłych przebiegów krzywych dynamicznych z ostatnich min. 28 godzin (funkcja „full disclosure”), 4 monitorowanych przebiegów dynamicznych (EKG + inne) dla każdego pacjenta |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci krzywych dynamicznych do 120 godzin i do16 monitorowanych przebiegów dynamicznych dla każdego pacjenta |
|  | Funkcja pobierania trendów z monitora z 6 godzin przed podłączeniem monitora do centrali |
|  | Mechanizm nawigacji pozwalający w łatwy sposób dotrzeć do wymaganych informacji: np. wybór zdarzenia alarmowego ogniskuje dane zapamiętanych krzywych dynamicznych i trendy na chwili wystąpienia tego zdarzenia |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczną, opisową analizę EKG spoczynkowego z 12 odprowadzeń, z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta |
|  | Centrala wyposażona w układ podtrzymania zasilania UPS |
|  | Centrala wyposażona w funkcję eksportu zapamiętanych krzywych dynamicznych z 24 godzin do innego urządzenia lub zewnętrznego systemu, w celu przechowywania i szczegółowej, automatycznej analizy. |
|  | Centrala wyposażona w narzędzia ekranowe umożliwiające szczegółowe pomiary zapisów EKG |
|  | Centrala wyposażona w narzędzia ekranowe umożliwiające szczegółową analizę ST, łącznie z ustawianiem punktów pomiarowych |
|  | Centrala wyposażona w funkcję drukowania tematycznych raportów na drukarce laserowej |

Pakiet 2 poz. 6 -  monitor do aparatu do znieczuleń

|  | Monitor przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych pacjentów: dla dorosłych, dzieci i noworodków |
| --- | --- |
|  | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. Pełna zgodność z kardiomonitorami oferowanymi w pakiecie 8, z możliwością wspólnego wykorzystania modułu transportowego. |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania konfiguracji ekranu do monitorowanych parametrów, włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócania pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól - działanie "Plug and Play". |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy ekran, z możliwością wyświetlania do10 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi do pola parametrów powiązanych z tą krzywą. Przekątna ekranu 17” w formacie panoramicznym |
|  | Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością sterowania w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiarami |
|  | Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim: dostęp do często używanych funkcji za pomocą dedykowanych przycisków, wybór parametru i funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartości oraz wybór pozycji z listy przy pomocy pokrętła, zatwierdzanie wyboru przez naciśnięcie pokrętła. |
|  | Funkcja czasowego wyłączenia sterowania dotykowego, ułatwiająca oczyszczenie ekranu |
|  | Możliwość rozbudowy o interaktywny dostęp do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z wyświetlaniem danych na pełnym ekranie monitora, z zachowaniem podglądu podstawowych monitorowanych parametrów pacjenta. Obsługa dostępu do zasobów sieciowych za pomocą ekranu dotykowego, oraz za pomocą klawiatury i myszy |
|  | Monitor umożliwia podgląd parametrów pacjenta z innego monitora podłączonego do sieci monitorowania, wyświetla informacje o alarmach występujących w innych monitorach, umożliwia zdalne uruchomienie wydruku i zdalne wyciszenie alarmu |
|  | Monitor wyświetla dane z aparatu w postaci przebiegów dynamicznych, wartości liczbowych i pętli oddechowych, razem z danymi hemodynamicznym. Dane z aparatu są zapisywane w trendach monitora i udostępniane w sieci do wyświetlania w centrali i innych rządzeniach sieciowych. |
|  | Monitor wyposażony w narzędzie do precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian jednocześnie 9 wybranych parametrów, wyświetlanych w postaci trendów z ruchomymi kursorami służącymi do ustalenia miejsca pomiaru przed zmianą i po zmianie, jednocześnie dla wszystkich obserwowanych parametrów. Wybór parametrów do analizy spośród wszystkich parametrów pochodzących z monitora i z aparatu. Czas wyświetlanych danych w oknach trendów ustawiany od 1 minuty, co daje jednosekundową rozdzielczość danych. Drukowanie raportu podsumowania analizy. W szczególności narzędzie umożliwia ocenę skutków przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc. |
|  | Konfiguracja wszystkich funkcji związanych z monitorowaniem pacjenta dostępna bez przerywania monitorowania, z wyświetlaniem danych pacjenta na głównym ekranie monitora |
|  | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), granic alarmowych poszczególnych parametrów |
|  | Możliwość przenoszenia konfiguracji przygotowanej w jednym monitorze do innych monitorów za pomocą pamięci USB i za pomocą sieci |
|  | Możliwość rozbudowy o przenoszenie danych pacjenta z monitora do oprogramowania na komputerach PC. Przenoszenie tych danych zapewnia ochronę wrażliwych danych osobowych - możliwe jest tylko i wyłącznie za pomocą specjalnych narzędzi udostępnionych upoważnionemu personelowi, po zalogowaniu się do systemu nazwą i okresowo zmienianym hasłem. |
|  | Monitor umożliwia automatyczne zachowanie ciągłości monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną, temperatury i CO2 przez co najmniej przez 3 godziny w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej. |
|  | Monitor wyposażony w pamięć trendów wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 96 godzin. |
|  | Możliwość drukowania na drukarce laserowej wstępnie sformatowanych tematycznych raportów, z podsumowaniem stanu pacjenta. Możliwość skonfigurowania własnego zestawu różnych raportów do wydrukowania za pomocą jednego polecenia |
|  | Wszystkie elementy monitora chłodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem |
|  | Monitor zamocowany na aparacie do znieczulania, posiada deklarację zgodności aparatu z monitorem wydaną przez producenta |
|  | Alarmy |
|  | Monitor umożliwia przygotowanie własnego zestawu granic alarmowych, przyjmowanych automatycznie dla nowego pacjenta. Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki) |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych, na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów |
|  | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu |
|  | Świetlna sygnalizacja alarmów, widoczność z 360 stopni |
|  | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik wyciszenia i zawieszenia alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia |
|  | Informacja o ustawionej głośności alarmów stale wyświetlana na ekranie monitora podczas normalnej pracy monitora bez alarmu |
|  | Transport pacjenta |
|  | Automatyczne przenoszenie danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie. W szczególności brak konieczności angażowania personelu do wpisywania danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony, oraz brak konieczności angażowania personelu do ręcznego usuwania danych z monitora na stanowisku, które opuszcza przenoszony pacjent. |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy, umożliwiający ciągłe i nieprzerwane monitorowanie co najmniej EKG w pełnym wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x4), temperatury (x2), oraz CO2 podczas transportu pacjenta, bez przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów (nie tylko parametrów monitorowanych przez sam moduł transportowy), wyników obliczeń (hemodynamicznych, utlenowania i wentylacji) oraz zdarzeń alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendów i zdarzeń zapamiętanych podczas transportu, i automatyczną ich integrację z danymi na nowym stanowisku. |
|  | Przygotowanie monitora do transportu, rozpoczęcie i zakończenie transportu nie wymaga podłączania ani odłączania jakichkolwiek przewodów |
|  | Masa modułu transportowego poniżej 1,5 kg, z ekranem i zasilaniem z wbudowanego akumulatora minimum przez 3 godziny monitorowania |
|  | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej 6,2”. Ekran pokazuje ok. 3,5 sekundy przebiegów dynamicznych przy standardowej szybkości odświeżania 25 mm/s. Ekran dotykowy przystosowany do warunków transportowych: zabezpieczony przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i szybkie przesunięcia palcem i palcami po ekranie. |
|  | Moduł transportowy przystosowany do zagrożeń transportu wewnątrzszpitalnego, odporny na zachlapania (min. IPX4) i upadek z wysokości przynajmniej 1 metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta |
|  | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu na stanowisku |
|  | Możliwość rozbudowy o połączenie WiFi z siecią centralnego monitorowania, włączające się samoczynnie bezpośrednio po zdjęciu modułu ze stanowiska pacjenta. Transmisja bezprzewodowa WiFi zabezpieczona na poziomie WPA2-PSK. Rozwiązanie oparte na standardach przemysłowych |
|  | Moduł transportowy przystosowany do mocowania z prawej i lewej strony stanowiska w taki sposób, że przewody łączące monitor z pacjentem są skierowane bezpośrednio w stronę pacjenta, z zachowaniem prawidłowej orientacji ekranu |
|  | Moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego oraz sterowanie funkcjami monitorowania z obu urządzeń |
|  | Możliwości monitorowania parametrów |
|  | Pomiar EKG |
|  | Możliwość monitorowania jednego z 3, oraz jednocześnie 7, 8 i 12 odprowadzeń EKG, oraz jednoczesnego wyświetlania 7 odprowadzeń z 5 elektrod, 8 odprowadzeń z 6 elektrod, 12 odprowadzeń z 6 elektrod, oraz 12 odprowadzeń z 10 elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego |
|  | Włączany na żądanie filtr ograniczający zakłócenia wysokiej częstotliwości, pochodzące z urządzeń do elektrochirurgii |
|  | Monitorowanie odchylenia ST we wszystkich monitorowanych jednocześnie odprowadzeniach EKG |
|  | Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 10 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych, oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski. |
|  | Zakres pomiarowy częstości akcji serca przynajmniej 15 - 300 uderzeń na minutę |
|  | Pomiar oddechu |
|  | Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG (wartości cyfrowe i krzywa dynamiczna), z możliwością zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo II), bez konieczności przepinania przewodu EKG ani zmiany położenia elektrod na pacjencie. |
|  | Ustawiany czas opóźnienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10 - 30 sekund |
|  | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |
|  | Moduł pomiarowy SpO2 umożliwiający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET |
|  | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz współczynnik perfuzji |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami do 4 godzin |
|  | Tryb stazy żylnej i ciągłych pomiarów przez 5 minut |
|  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |
|  | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego i ciśnienia śródczaszkowego |
|  | Monitor może obsłużyć pomiar 4 ciśnień |
|  | Pomiar temperatury |
|  | Monitorowanie temperatury dostępne w 2 torach pomiarowych |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur |
|  | Możliwość rozbudowy o nieinwazyjny pomiar wewnętrznej temperatury ciała za pomocą czujnika mocowanego na czole |
|  | Pomiar zwiotczenia |
|  | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch |
|  | Wyniki pomiarów NMT wyświetlane na ekranie oferowanego monitora pacjenta |
|  | Akcesoria pomiarowe |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec |
|  | Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary przy zakresie obwodów ramienia od 17 do 53 cm u pacjentów o przeciętnym wzroście. |
|  | Czujnik temperatury skóry |
|  | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną w 1 torze |
|  | Akcesoria do pomiaru NMT, dla dorosłych |

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza powyższe parametry, ale nie wymaga.

Termin składania i otwarcia ofert: 11.05.2018 r.

Godzina składania ofert: 11:00.

Godzina otwarcia ofert: 11:30

Miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Medyczne Centrum Serwisowe Sp z o.o.                                                                                                                          Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa                                                                                                                       Rafał Słotwiński