Załącznik Nr  2

...................................

(pieczęć wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz  z dzierżawą bielizny pościelowej i szpitalnej oraz wdrożenia systemu RFID lub równoważnego  w zakładzie posiadającym pełną barierę higieniczną na rzecz Zamawiającego , zgodnie z wymogami sanitarno –epidemiologicznymi dla procesów prania  i dezynfekcji  bielizny szpitalnej  z zastosowaniem technologii likwidującej wszelkie skażenia.

- Kompleksowa usługa obejmuje:

- dezynfekcję chemiczno-termiczną oraz pranie rozumiane jako kompletny proces technologiczny związany z przygotowaniem ,praniem właściwym i obróbką po praniu:

1.1.bielizny szpitalnej zwykłej (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, )

1.2.bielizny operacyjnej barierowej ( podkłady, prześcieradła,  ubrania operacyjne, itp.)

1.3.bielizny dziecięcej i niemowlęcej ( kocyki lub tzw. rożki , pieluchy, czapeczki,

kaftaniki, koszulki ,śpioszki, kolorowa pościel na łóżeczka dziecięce ( poszwy, poszewki,

prześcieradła)  itp.)

1.4. piżamy,

1.5.ścierek, ręczników,

1.6.wyposażenia łóżek ( materace, koce, poduszki)

1.7 dezynfekcje komorową materacy

1.8.odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony indywidualnej

zwanej  dalej  „bielizną” .

- Zapewnienie w ramach usługi przez Wykonawcę na jego koszt wszystkich asortymentów bielizny w ilościach niezbędnych  dla potrzeb  zamawiającego tj.

2.1.    bielizny szpitalnej zwykłej

| Rodzaj asortymentu | Szacunkowa ilość w szt. * | Wielkość |
| --- | --- | --- |
| Poszwy białe | 1000 | 160/200 do 210 |
| Poszewki białe | 1000 | 70/80 |
| Prześcieradła białe | 1000 | 160/280 |
| Podkłady białe | 500 | 90/150 do 160 |
| Poszewki na poduszeczki ( jaśki) | 80 | 50/60 |

| Parametry techniczne tkanin: |
| --- |
| - tkanina 100% bawełna, lub 48% bawełna+52% poliester -gramatura tkaniny 150g/m2 |  |
| - tkanina odporna na chlorowanie, |  |
| - temperatura prania tkaniny nie mniejsza niż 95st. C, |  |
| - odporność na pilling niemniej niż 4,0 stopni wg PN-EN ISO 12945-2 (2000 cykli) |  |

2.2 .   bielizny operacyjnej barierowej:

| Rodzaj asortymentu | Szacunkowa ilość w szt. * | Wielkość |
| --- | --- | --- |
| Serweta operacyjna zielona | 300 | 75/90 |
| Serweta niebieska | 50 | 120/150 |
| Podkład operacyjny zielony i niebieski | 300 | 90/150 lub 90/160 |
| Prześcieradło operacyjne zielone i niebieskie | 300 | 150/210 lub 150/220 |
| Ubrania operacyjne zielone | 400 | M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL |
| Ubrania operacyjne niebieskie | 150 | M, L, XL, XXL, XXXL, |
| Ubrania operacyjne szafir lub czerwony | 250 | M,L, XL, XXL, XXXL, |

Parametry techniczne tkanin dla bielizny operacyjnej:

-gramatura tkaniny min. 150g/m2

-tkanina barwiona barwnikami zawiesinowo-kadziowymi (odpornymi na działanie chloru)

-temperatura konserwacji – do 135 st. c - zaoferowana bielizna musi spełniać zapisy normy PN-EN 13795,

Parametry techniczne tkanin dla ubrań operacyjnych:

-wykonane z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester

-gramatura tkaniny od 125-128 g/m2-podany przedział dotyczy gramatury podstawowej,

-tkanina barwiona barwnikami zawiesinowo-kadziowymi (odpornymi na działanie chloru)

-temperatura konserwacji – 70- 95c

-zaoferowane ubrania muszą spełniać zapisy normy PN-EN 13795,

        - 2.3.    bielizny  dziecięcej  i niemowlęcej:

        - 2.3.1  kocyki noworodkowe (80x80) lub  rożki,  czapeczki,  kaftaniki, koszulki, śpioszki -po 60

        - sztuk  każdego asortymentu

        - 2.3.2  pieluchy tetrowe 	- 500 szt.

        - 2.3.3  kolorowa pościel na łóżeczka dziecięce  ( poszwy rozmiar 135cm x 90cm, poszewki

        - rozmiar 50cm x 60cm,  prześcieradła rozmiar( 200 cm x 130cm) - po 100 sztuk

        - każdego asortymentu.

      - 2.4 .   piżamy:

| Rodzaj asortymentu | Szacunkowa ilość w szt. * | Wielkość |
| --- | --- | --- |
| piżamy damskie | 100 | M,L,XL,XXL |
| piżamy męskie | 100 | L,XL,XXL,XXXL |

      - 2.5     Poduszki:

| Rodzaj asortymentu | Szacunkowa ilość w szt. * | Wielkość |
| --- | --- | --- |
| poduszki | 250 | 70/80 |
| poduszeczki( jaśki) | 30 | 50/60 |

Parametry techniczne tkanin:

- poduszka i poduszeczki wielokrotnego użytku,

- tkanina np.: 48% bawełna, 52% poliester lub równoważna,

- wypełnienie: 100% włókno poliestrowe rurkowe spiralne silikonizowane lub równoważne,

- temperatura prania od 40 90 st.C,

- bezpieczna dla alergików.

      - 2.6 Kołdra całoroczna rozmiar 160/200						-    280 sztuk

      - 2.7 Kołdra całoroczna dziecięca lub Kocyk ( akryl 100% mix kolorów) rozmiar  ( 130/85)		-  50 sztuk

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania  ilości bielizny dostarczonej w ramach umowy

dzierżawy  w trakcie trwania umowy w ilości zapewniającej prawidłową pracę  szpitala

( uzupełnianie  bielizny zniszczonej , bieżąca naprawa ).

- Wdrożenie systemu RFID lub równoważnego w magazynie bielizny brudnej i czystej w siedzibie zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do nadruku, ologowania na każdej bieliźnie dzierżawionej. Zamawiający wymaga by bielizna oznakowana była nazwą zakładu w sposób trwały ,by nie znikało pod wpływem prania bielizny w wysokich temperaturach. Szczegóły rozlokowania oznakowania Zamawiający uzgodni z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postepowaniu.

- W ramach umowy Wykonawca oznaczy odzież roboczą i ochronną będącą własnością zamawiającego metkami termozgrzewalnymi oraz tagami RFID ( lub w systemie równoważnym) z nazwą szpitala oraz imieniem i nazwiskiem pracownika.

- W ramach umowy Wykonawca oznaczy koce i poduszki będące własnością Zamawiającego metkami termozgrzewalnymi oraz tagami RFID ( lub w systemie równoważnym) z nazwą szpitala, oddziału.

- Warunki związane z jakością usług:

- Pralnia  winna posiadać barierę higieniczną (całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników tych stref) między strona brudną i czystą oraz powinna stosować technologie przystosowaną do prania bielizny szpitalnej.

- Zastosowana technologia  prania będzie zgodna z wymaganiami jakościowymi i sanitarnymi, jak dla bielizny szpitalnej z uwzględnieniem obowiązujących norm higieniczno –sanitarnych.

- Usługa musi być wykonana w preparatach piorących i piorąco-dezynfekcyjnych jak dla prania bielizny i odzieży szpitalnej oraz  bielizny niemowlęcej.

- Pranie bielizny skażonej będzie odbywać się w oddzieleniu od pozostałej bielizny.

- Zamawiający wymaga aby materace były dezynfekowane przy użyciu automatycznej komory dezynfekcyjnej.

- Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek.

- Maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji.

- Dostawa bielizny czystej do siedziby zamawiającego i odbiór bielizny brudnej z jego siedziby odbywać się będzie transportem Wykonawcy. Środki transportu brudnej i czystej bielizny,  posiadać muszą szczelną komorę i podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta  nie miała możliwości  jakiegokolwiek kontaktu z bielizna brudną.

- Wymagane jest, aby środki transportu posiadały pozytywna opinie właściwego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych i dopuszczenie ich do transportu bielizny szpitalnej.

- Zamawiający na bieżąco będzie przeprowadzał kontrole jakości prania polegające na ocenie wizualnej oraz jeden raz na sześć miesięcy przeprowadzi testy mikrobiologiczne.                          W przypadku uzyskania wyników nieprawidłowych zostaną nałożone stosowne kary w wysokości określonej w umowie. Kontrole jakości będą wykonywane w magazynie bielizny czystej Wykonawcy.

- Osoby upoważnione do przeprowadzania w/w kontroli usługi prania: naczelna pielęgniarka, pielęgniarka epidemiologiczna, kierownik działu administracyjnego, magazynier.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzane będą „Protokoły kontroli wykonania usługi prania”. Wykonawca i Zamawiający potwierdzą przeprowadzoną kontrolę na protokołach wg. wzoru jak niżej:

Protokół  kontroli wykonania usługi prania.

Data przeprowadzenia kontroli ……………………………….

| L.p | Kryterium | Punktacja |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK 1 pkt | NIE 0 pkt | ND nie dotyczy |
|  | Poszwa – czysta, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Poszewka- czysta, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Prześcieradło - czyste, bez plam, uszkodzeń mechanicznych ,zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Podkład - czysty, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Prześcieradło operacyjne - czyste, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Podkład operacyjny- czysty, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Serwetka operacyjna- czysta, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Ubranie operacyjne - czyste, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Bielizna dziecięca i niemowlęca- czysta, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Pościel dziecięca- czysta, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Kolorowa pościel na łóżeczka dziecięce- czysta, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań, |  |  |  |
|  | Piżama- czysta, bez plam, uszkodzeń mechanicznych, zacerowań i łatań |  |  |  |
|  | Bielizna Zamawiającego- czysta bez plam i uszkodzeń mechanicznych |  |  |  |
|  | Odzież ochronna i robocza pracowników- czysta bez plam i uszkodzeń mechanicznych |  |  |  |
| Możliwa liczba punktów |  |
| Ilość uzyskanych punktów |  |
| Podpisy osób kontrolujących |  |
| Podpis osoby Wykonawcy |  |

11.1.metoda oceny :

    - ocena usługi prania  będzie prowadzona w skali punktowej.

    - po zakończeniu kontroli punkty będą sumowane, a ich liczba porównywana z liczbą punktów możliwych do uzyskania dla danego protokołu,

    - zdania twierdzące zawarte w protokółach stanowią kryteria oceny,

    - każda wymieniona pozycja jest oceniana w systemie 0 lub 1 punkt, w zależności od spełnienia danego kryterium. Jeżeli któraś z wymienionych pozycji nie dotyczy kontrolowanego asortymentu , w miejsce punktacji będzie wpisane  określenie ND( nie dotyczy) i od ogólnej sumy punktów odliczy się punkty równe liczbie wpisów ND 
w całym protokole.

  - system punktacji:

9.2.1 stwierdzenie zaniedbania		-	0 punktów

9.2.2 kryterium zachowane		-	1 punkt

9.2.3 kryterium ND (nie dotyczy)	-         -1 punkt z puli punktów

9.2.4 za każdy punkt 0 pobierana będzie kara umowna.

- Pralnia, w której będą wykonywane usługi musi posiadać pozytywna opinię właściwego inspektora sanitarnego, dopuszczającą wskazany obiekt pralni do świadczenia usług pralniczych 
w  zakładach opieki zdrowotnej.

- Wykonawca na prośbę Zamawiającego dostarczy kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

- Zamawiający wymaga  aby pralnia Wykonawcy, w której będą świadczone usługi prania  posiadała certyfikat Systemu  Jakości –ISO 9001:2008 oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 w zakresie co najmniej usług prania czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania.

- Wykonawca 2 razy w roku kalendarzowym, na swój koszt  ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu kopie (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) badań mikrobiologicznych wykonywanych w pralni Wykonawcy potwierdzonych przez Laboratorium Mikrobiologiczne posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, dokumentujących skuteczność prania 
i dezynfekcji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania własnych wymazów czystościowych w chwili dostarczenia bielizny do magazynu, w obecności pracownika Wykonawcy i na jego koszt w razie nieprawidłowych wyników.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania audytów u Wykonawcy.

- Postanowienia ogólne:

- Bielizna  do zapewnienia usług w ramach prania będzie własnością Wykonawcy.

- Wykonawca będzie uzupełniał na bieżąco poszczególne asortymenty celem utrzymania niezbędnych ilości wymaganych przez zamawiającego i zapewnienia niezbędnych ilości czystej bielizny dla potrzeb zamawiającego. Bielizna winna być  użytkowana tylko dla potrzeb zamawiającego ,wobec czego winna posiadać  stosowne oznakowanie.

- Każda sztuka asortymentu bielizny dostarczona w ramach usługi dzierżawy winna być oznaczona Tagiem RFID lub w systemie równoważnym.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować tagi (chipy) będące pasywnymi, nie posiadającymi własnego źródła zasilania, bezpiecznymi dla pacjentów i urządzeń medycznych, nie mającymi wpływu na rezonans magnetyczny i na odwrót oraz gwarantującymi pełne bezpieczeństwo pacjenta przy wszczepionym pacjentowi rozruszniku serca, pracy defibrylatora itp., działającymi w paśmie HF (zgodnie z normą ISO 18000 Technologia informacyjna identyfikująca radiowa RFID dla zarządzania towarem część 3 Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13,56 MHz lub równoważną).

- Dopuszcza się 10% ubytki rocznie pościeli będącej przedmiotem dzierżawy spowodowane zniszczeniem lub zaginięciem z winy Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie rodzaje bielizny i odzieży przekazanej do wykonywania przedmiotu usługi.

- Wykonawca  zobowiązany jest do przekazania  na 3 dni przed wykonywaniem usługi , 70%  ilości  bielizny  w  celu  zapewnienia  ciągłości  usługi i zapewnienia  możliwości  rozliczenia się Zamawiającego z  dotychczasowej otrzymywanej i użytkowanej w ramach  usługi bielizny.

- Wykonawca odbiera przedmiot umowy (brudną bieliznę) 5 razy w tygodniu w godzinach: poniedziałek – czwartek 700- 1000 , piątek 1300- 1500.

- Wydawanie przedmiotu umowy z magazynu bielizny czystej znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego odbywa się 5 razy w tygodniu w godzinach 700- 1500.

- Maksymalny czas prania bielizny 48 godzin.

- Wykonawca na 3 dni przed wykonaniem usługi zapewni na własny koszt wyposażenie magazynów (bielizny brudnej i czystej) w regały o powierzchni zmywalnej, wagi elektroniczne 2 sztuki – winny mieć przez cały okres ważność legalizacji, biurka itp.. Wyposażenie wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan sanitarno-epidemiologiczny magazynów.

- Wykonawca dostarczy i ruchomi sprzęt - komputery, drukarki, urządzenie (wrzutnie) do bezdotykowego identyfikowania, liczenia i ewidencjonowania bielizny brudnej i czystej  oraz  oprogramowanie do odczytu chipów/tagów RFID (lub w systemie równoważnym)   i prowadzenia ewidencji przedmiotu zamówienia przez okres trwania umowy.

- Dostarczenie i uruchomienie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zabezpieczy wszystkie materiały eksploatacyjne (tusz, toner, papier itp.) do zestawu komputerowego i drukarki przez okres trwania umowy.

- Wykonawca przez okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie do bezpłatnego zapewnienia serwisu urządzeń, wymiany urządzeń w przypadku, w którym okaże się, że urządzenia dostarczone są wadliwe oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych 
z eksploatacją urządzeń oraz koniecznością napraw urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania i systemu do prowadzenia ewidencji bielizny.

- Zestaw musi umożliwiać automatyczny odczyt chipów/ tagów RFID (lub w systemie równoważnym) w taki sposób, aby nie było konieczne wyciąganie poszczególnych asortymentów bielizny z worka.

- Program musi umożliwiać liczenie i rozpoznawanie asortymentu, tworzenie dokumentów przyjęcia i wydania bielizny z uwzględnieniem sposobów rozliczenia na sztuki i kilogramy, tworzenie raportów dziennych i miesięcznych zawierających wyszczególnienie asortymentów zdanych do prania i zwróconych po praniu. Wypełnianie poszczególnych pozycji dokumentów powinno odbywać się w sposób automatyczny poprzez skanowanie zbiorowe chipów/ tagów RFID (lub w systemie równoważnym). Program musi także umożliwiać ręczne wpisanie ilości poszczególnych asortymentów za pomocą klawiatury w przypadku pojawienia się bielizny nie oznakowanej tagiem RFID systemu RFID (lub w systemie równoważnym).

- Zamawiający po przekazaniu bielizny do pralni Wykonawcy musi mieć możliwość sprawdzenia poprzez program ilości asortymentu przekazanego z oddziałów/komórek do prania. W tym celu Serwis zapewnić musi także możliwość składania reklamacji oraz zamówień.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia systemu identyfikacji RFID (lub 
w systemie równoważnym) wraz z oprogramowaniem w magazynie zamawiającego   w terminie do 3 dni od daty obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia bielizny środkami transportu będącymi pod nadzorem PPIS właściwego dla Wykonawcy. Środki transportu winny być z podziałem na komorę czystą i brudną, w pełni odizolowane, z podzielnymi szczelnie zamykanymi drzwiami, 
w szczelnych jednorazowych opakowaniach.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udostępnić książkę dezynfekcji transportu, którym przewożona jest bielizna.

- Osoba dostarczająca bieliznę zobowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór oraz winna być wyposażona w pełnym zakresie w środki ochrony indywidualnej.

- Wykonawca będzie odpowiadać za przyjęty ładunek bielizny brudnej z chwilą jego pobrania 
i załadunku.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ładunek bielizny brudnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie.

- Transport bielizny czystej do Zamawiającego i brudnej do pralni Wykonawcy  ma się odbywać na wózkach jezdnych Wykonawcy w ilości wynikającej z wielkości dostaw. Dezynfekcja wózków leży po stronie Wykonawcy.

- Pakowanie, ważenie , przyjmowanie i wydawanie bielizny ( czystej i brudnej) odbywać się będzie w siedzibie  zamawiającego w magazynie bielizny brudnej i czystej: bielizna brudna zwożona będzie przez zamawiającego do magazynu bielizny brudnej i przekazywana pracownikowi wykonawcy, bielizna czysta wydawana będzie z magazynu bielizny czystej przez pracownika  wykonawcy oraz będzie ważona i liczona w chwili odbioru przez uprawnionego  pracownika zamawiającego.

- Odzież ochronna Zamawiającego musi być przewożona na wieszakach, nie może posiadać zagnieceń itp.

- Rozliczenie prania odbywać się będzie na podstawie ewidencji ilościowo-wagowej  
i asortymentowej potwierdzonej każdorazowo przez  zamawiającego i wykonawcę stosownym  dokumentem, (dokumenty zapewnia Wykonawca).

- Bielizna  czysta nie może mieć śladów zabrudzeń i uszkodzeń mechanicznych oraz zachowa pierwotny kolor.

- Wykonawca będzie wykonywał usługę prania i oznakowania  również dla bielizny będącej własnością zamawiającego np.  koce , poduszki, odzież ochronna, itp.,

- Przed zawarciem umowy zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji zawartych   w ofercie poprzez wizytę w pralni wykonawcy.

- Szacunkowa  ilość prania w okresie 4 lat - 360.000 kg.

........................................................

/pieczątka imienna i podpis osoby/osób

uprawnionych /