Załącznik Nr 2

…………………………				……………………………….dnia………………

pieczątka Wykonawcy

PAKIET NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW GRANICZNYCH

| LP | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Videogastroskop | 1 |
| 2 | Stanowisko automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów wraz z szafą do endoskopów | 1 |

- VIDEOGASTROSKOP

| l.p | Wymagane warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY HDTV – 1 szt. |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2019/Tak |  |
| 1. | Średnica kanału roboczego: min 3,2mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8mm | Tak |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050mm | Tak |  |
|  | Kąt widzenia: min. 140o | Tak |  |
|  | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 210° - prawo: 120° - dół: 120° - lewo: 120° | Tak |  |
|  | Głębia ostrości: min. 3-100 mm | Tak |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | Tak |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urządzenia | Tak |  |
|  | Chip z matrycą CMOS końcówce endoskopu | Tak |  |
|  | Standard obrazowania HDTV w połączeniu z oferowanym w zadaniu procesorem obrazu | Tak |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący videogastroskopu | Tak |  |
|  | System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni , redukujący ryzyko uszkodzenia endoskopu | Tak |  |
|  | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność videogastroskopu z posiadanym procesorem obrazu | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez konieczności stosowania nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
|  | Źródło światła typu LED zintegrowane w końcówce dystalnej endoskopu | Tak |  |
|  | W zestawie elektroniczny tester szczelności z wbudowana baterią/akumulatorkiem (pojemność min 2600mAh), wyświetlany zakres ciśnienia: 0-40kPa , zakres ustawienia ciśnienia: 20-30kPa (skok co 1 kPa), waga maks. 400g (jednostka główna) | Tak |  |
|  | Kompatybilność z systemem posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
| 1 | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 2 | Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji | Tak |  |
| 3 | Wykonawca zapewni pełną, bezpłatną obsługę serwisową oferowanego aparatu przez okres min. 24 miesięcy | Tak/podać |  |
| 4 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia (max.48 godz.). | Tak/podać |  |
| 5 | Maksymalny czas usuwania awarii (max. 3 dni robocze). | Tak/podać |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodująca wymianę podzespołu na nowy –max 3 naprawy. | Tak/podać |  |
| 7 | Ilość bezpłatnych obowiązkowych przeglądów aparatu w okresie gwarancji zgodnie z instrukcją producenta. | Podać |  |
| 8 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, obsługi serwisowej, sprawdzeń kontroli bezpieczeństwa, okresowych lub doraźnych przeglądów. Serwis na terenie Polski. | Podać |  |
| 9 | Wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania aparatu na terenie Polski. | Podać |  |
| 10 | Zagwarantowanie dostępności możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego. | Do 8 lat od daty zakupu/Tak |  |

2. STANOWSKAUTOMATYCZNEGO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW WRAZ 
Z SZAFĄ DO ENDOSKOPÓW

|  | Producent | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | 2019/tak |  |
| 1. | Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów | Tak |  |
| 2. | Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów | Tak |  |
| 3. | Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak i jednorazowego użytku | Tak |  |
| 4. | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 5. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 6. | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | Tak |  |
| 7. | Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym min.: mycia, dezynfekcji , przedmuchu w z zakresie min. 0-9h w każdym z przypadków (w zależności od rodzaju stosowanych środków) | Tak |  |
| 8. | Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia | Tak |  |
| 9. | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku | Tak |  |
| 10. | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej | Tak |  |
| 11. | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów | Tak |  |
| 12. | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | Tak |  |
| 13. | Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 14. | Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 10l. | Tak |  |
| 15. | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l | Tak |  |
| 16. | Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l | Tak |  |
| 17. | Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l | Tak |  |
| 18. | System dozujący kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego myjnią typu aort | Tak |  |
| 19 | System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie | Tak |  |
| 20. | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzona w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 21. | Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich | Tak |  |
| 22. | Wymiary myjni max 45x75x105cm (szer. x dl. x wys.) | Tak |  |
| 23. | Waga myjni max 61kg | Tak |  |
| 24. | Instrukcja DTR określająca wytyczne do podłączenia myjni | Tak |  |
|  | Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów |  |  |
|  | asynchroniczne suszenie i przechowywanie do 10 endoskopów, elektromagnetyczna blokada drzwi, wielofunkcyjny panel LED, wizualna identyfikacja statusu procesu suszenia, kolorystyczna identyfikacja zdarzeń na panelu, ale również na każdym uchwycie endoskopu, endoskopy przechowywane w pozycji wiszącej, możliwość przechowywania długich kolonoskopów, możliwość dokumentacji procesu suszenia i przechowywania za pomocą wydruku, możliwość przechowywania endoskopu przez co najmniej 72 godziny bez potrzeby ponownej dekontaminacji, filtr Hepa w każdym zestawie przyłączeniowym endoskopów, identyfikacja personelu i endoskopu, gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia. |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI |
| 1 | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 2 | Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji | Tak |  |
| 3 | Wykonawca zapewni pełną, bezpłatną obsługę serwisową oferowanego aparatu przez okres min. 24 miesięcy | Tak/podać |  |
| 4 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia (max.48 godz.). | Tak/podać |  |
| 5 | Maksymalny czas usuwania awarii (max. 3 dni robocze). | Tak/podać |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodująca wymianę podzespołu na nowy –max 3 naprawy. | Tak/podać |  |
| 7 | Ilość bezpłatnych obowiązkowych przeglądów aparatu w okresie gwarancji zgodnie z instrukcją producenta. | Podać |  |
| 8 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, obsługi serwisowej, sprawdzeń kontroli bezpieczeństwa, okresowych lub doraźnych przeglądów. Serwis na terenie Polski. | Podać |  |
| 9 | Wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania aparatu na terenie Polski. | Podać |  |
| 10 | Zagwarantowanie dostępności możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego. | Do 8 lat od daty zakupu/Tak |  |

...............................................................

podpis  osoby /osób

uprawnionych

Załącznik Nr  3

…………………………				…………………………..dnia……………….

pieczątka Wykonawcy

PAKIET  NR 2

OFERTA ASORTYMENTOWO - CENOWA

| L.p. | Nazwa | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto zł. | Podatek VAT | Wartość brutto zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | zł. |  |
| 1 | Videogastroskop | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stanowisko automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów wraz z szafą do endoskopów w tym: | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko automatycznego mycia i dezynfekcji |  |  |  |  |  |
|  | Szafa do endoskopów |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wykonawca  obowiązany jest dokonać wyceny jak wyżej.

...............................................................

podpis  osoby /osób   uprawnionych