# Ostrów Mazowiecka, dnia 06.04.2018r.

# SPZZOZ.XII.381.7-2/2018                     	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 221 000 euro na 
                dostawy implantów ortopedycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego              
                Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

# Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  Dz.U.2017.1579 j.t ze zm..) wyjaśnia:

# Pytania:

- Pytanie 1 dot. Pakietu nr 8 poz. 2: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Co Zamawiający rozumie pod zapisem ilościowym 10 szt.? W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał Chondro Pick 20o– narzędzie do wykonywania mikrozłamań x 1 szt., natomiast z zapisu ilościowego wynika iż Zamawiający ma na myśli 10 szt. narzędzi. Dlatego, wnosimy jak we wstępie.”

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje zaoferowania 10 sztuk Chondro Pick 20º

- Pytanie 2, dot. Pakietu nr 8 poz. 3: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Co Zamawiający rozumie pod zapisem ilościowym 10 szt.? W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał Chondro Pick 40o – narzędzie do wykonywania mikrozłamań x 1 szt., natomiast z zapisu ilościowego wynika iż Zamawiający ma na myśli 10 szt. narzędzi. Dlatego, wnosimy jak we wstępie.”

Odpowiedź – Zamawiający oczekuje zaoferowania 10 sztuk Chondro Pick 40o.

- Pytanie 3, dot. Pakietu nr 12: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaoferowania w ww. pakiecie asortymentu wg. poniższej specyfikacji:

Sterylny, jednorazowy system, gwarantujący zamknięty obieg krwi, składający się ze specjalnego bębna, drenów, łączników, pojemników na frakcje krwi, wyposażony w specjalny zawór kompatybilny z pompą i czujnikami, precyzyjnie separującymi trombocyty. Umożliwia przetwarzanie od 36 do 540ml krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego. Koncentracja trombocytów 
w zależności od użytego protokołu na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5mln płytek krwi w µl). Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP – od 2 do 50 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5mln. płytek krwi w µl). System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny. Dodatkowo system zawierający rekombinowany ludzki kolagen identyczny z typem I ludzkiego kolagenu będący rusztowaniem w procesie regeneracji tkanek i umożliwiający płynne zmieszanie 
z koncentratem bogato-płytkowym lub koncentratem szpiku kostnego. Umożliwia aktywację 
i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s.?”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet Nr 14 POZ. 1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty korowe samogwintujące Długość wkrętu od 32mm do 50mm (skok co 2mm) z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy

- Pakiet Nr 14 POZ. 4. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruby gąbczaste Długość wkrętu od 25mm do 120mm (skok co 5mm) z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy

- Pakiet Nr 14 POZ. 7. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Druty Steinmann’a typ. A Średnica 4,0 dług. Od 150 mm do 200mm”?

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 7 – „Czy w poz. nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych krętarzowych krótkich w zakresie dł. 180-240mm i długich w zakresie dł. 280-420mm ze skokiem co 20mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Pakiet nr 11 – „Czy w poz. nr 1 Zamawiający miał na myśli zaoferowanie śrub zaślepiających w przynajmniej 4 rozmiarach (zamiast w 6 rozmiarach) w zakresie od 0 do 15mm stopniowane co 5mm ?

Odpowiedź  - Tak.

- „Czy Zamawiający zmieni terminy dostawy określone w §3 umowy (ust. 3, 6, 9)  oraz pkt 4 oferty przetargowej z „24 godzin” na co najmniej „2 dni robocze”?

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Czy Zmawiający doda w §3 ust. 5 umowy zwrot, iż „własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem jego pobrania z magazynu”?

Odpowiedź – Nie.

- Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§5 ust.1) – dot. produktów oddanych w depozyt?

Odpowiedź – Nie.

- „Czy w §3 ust. 4 oraz w §4 ust. 10 Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego podawania daty ważności na dokumencie dostawy w odniesieniu do asortymentu z pakietu 7 i 11, co do którego nie został postawiony wymóg sterylności? Nie ma wymogów prawnych znakowania wyrobów niesterylnych datami ważności.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający doda w §4 ust. 10 zapis, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?”

Odpowiedź – Nie.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 1 pkt 1.2 z 1% na „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru”?

Odpowiedź – Nie.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa:

Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Średnice gwoździa od 9 do 12 mm, w długościach od 300 do 480 mm. śr. 9-12mm, długość L=300-480mm, lewy prawy, materiał: tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 1 (wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany Ø7,5mm) dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących trzonowych o średnicy Ø6,5mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 1 (wkręt blokujący Ø5,0 i 5,5mm) dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących o średnicy Ø4,5mm?”

Odpowiedź – Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa krętarzowego, tytanowego, krótkiego – długość L = 180-280mm, posiadającego w części dalszej co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny niegwintownany, z możliwością opcjonalnego blokowania w części bliższej dwoma pinami antyrotacyjnymi o średnicy 4,0mm  oraz

gwoździa długiego – długość L=300-420mm, posiadającego w części dalszej co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny niegwintownany, z możliwością opcjonalnego blokowania w części bliższej dwoma pinami antyrotacyjnymi o średnicy 4,0mm?”

Odpowiedź –Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 2 (śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem Ø 11mm) dopuści możliwość zaoferowania śruby szyjkowej teleskopowej kompletnej o średnicy Ø 11,0mm ze śrubą kompresyjną M4 lub standardowej?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 2 (śruba zespalająca kaniulowana z kołnierzem Ø 6,5mm) dopuści możliwość zaoferowania śruby zespalającej kaniulowanej o średnicy Ø 6,5mm bez kołnierza lub opcjonalnie dwóch pinów antyrotacyjnych o średnicy 4,0mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa wykonanego ze stali lub z tytanu:

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie:

- gwóźdź do kości ramiennej  Długość L=200÷280 (ze skokiem co 20mm) do długości 280mm pokryty celownikiem, średnica d=7÷9mm (ze skokiem co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnicą d=7÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części biższej gwoździa dla średnic d=7÷8mm nie może być większa niż 9mm. W części dalszej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ litych. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w co najmniej 3 rozmiarach w zakresie 0÷10mm stopniowane co 5mm

- śruba zaślepiająca,

- śruba kompensacyjna

Lub

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie:

- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm),

- śruba zaślepiająca?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego  Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty.  Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii.  Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał Tytan

Lub (do wyboru)

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan,

Lub (do wyboru)

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirchnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, materiał tytan?

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?“

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy Ø 2,4mm, 3,5mm i 5,0mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w poz. 10-12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast z gniazdem torx?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania:

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia  gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm,  w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej  możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna, materiał stal lub tytan?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że zapis pod Pakietem nr 13, dotyczący systemu blokowania płyt oraz materiału wykonania dotyczy wyłącznie poz. 1.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego w zakresie poz. 1 oraz ze stali implantacyjnej mogącej powodować zakłócenia w badaniach metodą rezonansu magnetycznego w zakresie poz. 2-3?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki 5 otworowej zamiast 4 otworowej?”

Odpowiedź – Nie dopuszczamy.

- „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie Pakietu nr 13.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych samogwintujących z gniazdem imbusowym 2,5 i 3,5 mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania drutów o dł. od 150 do 310mm?”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

- „Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w zakresie Pakietu nr 14.”

Odpowiedź – Według SIWZ.

- Pakiet nr 12 „Czy Zamawiający  dopuści sterylny, jednorazowy system, który umożliwia przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg – materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczność przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5ml płytek krwi w µl). Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek oraz – produkcja PRP pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów. W skład zestawu wchodzi urządzenie do preparowania autologicznej trombiny z odseparowanego osocza pacjenta, co nie wymaga pobrania dodatkowej próbki krwi - z 5 ml . Produkuje 5 ml trombiny, która zapewnia powstanie żelu bogatopłytkowego w czasie 20sek. Oraz sterylne elementy służące do transferu i aplikacji materiału biologicznego. 
System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny.”

Odpowiedź – Według SIWZ

- dotyczy pakietu nr 4 „Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów na zasadzie Loaner Set. tj. każdorazowo po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu?”

Odpowiedź – Nie wyrażamy zgody.

- dotyczy pakietu nr 6 „Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów na zasadzie Loaner Set. tj. każdorazowo po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu?”

Odpowiedź – Nie wyrażamy zgody.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 37 03