Ostrów Mazowiecka, dnia 14.11.2016r.

SPZZOZ.XII.381.25-3/2016                     	Do wszystkich, którzy ubiegają się 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro na dostawę materaca przeciwodleżynowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi  Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul.  Duboisa 68, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r. -  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia:

Pytania:

1. „Czy Zamawiający dopuści materac o podanych poniżej parametrach:

- wysokiej klasy przeciwodleżynowy, powietrzny materac zmiennociśnieniowy.

- materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii (do IV stopnia według standardów organizacji European Pressure Ulcer Advisory Panel zajmującej się standardami leczenia i profilaktyki odleżyn).

- materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka bez potrzeby użycia materaca bazowego.

- Wymiary materaca (2000x860x 200 mm)

- maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną: 180 kg.

- materac składających się z 20 poliuretanowych komór powietrznych, w tym 3 komór statecznych w sekcji głowy i 17 komór zmiennociśnieniowych/ statecznych.

- górny pokrowiec materaca rozciągliwy w 2 kierunkach , wykonany z poliuretanu

- pokrowiec materaca nieprzepuszczalny płynów, przepuszczający parę.

- pokrowiec wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca.

- możliwość wysokotemperaturowej i chemicznej dezynfekcji pokrowca.

- możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca (zmiennociśnieniowy, steteczny, siedzenia)

- tryb zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniane są co 3, z możliwością regulacji długości cyklu co 6, 9 12 lub 25 minut.

- pompa materaca wyposażona w przyciski membranowe.

- pompa wyposażona w następujące funkcje: wybór trybu pracy, dostosowanie ciśnienia w materacu na bieżąco do wagi pacjenta, wybór długości trwania cyklu, wyciszenie alarmu

- pompa wyposażona w alarm, dźwiękowy i wizualny dla: niskiego ciśnienia w materacu, usterki/ braku zasilania, usterki pompy

- wymiary pompy: 340x 185x 115 mm

- waga pompy: 2.5 kg

- pompa wyposażona w uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka.”

Odpowiedź – Tak, dopuszczamy.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Sprawę prowadzi: Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 29 746 07 03